Опросный лист

на  изготовление трансформатора типа  ТМГ-25/6(10)-0,4

| № | Наименование требований |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип трансформатора | ТМГ |
| 2 | Мощность, кВА | 25 |
| 3 | Номинальное напряжение обмотки НН, кВ | 0,4 |
| 4 | Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 6 (10) |
| 5 | Схема и группа соединения обмоток | У/Ун-0; У/Zн-11 |
| 6 | Тип регулирования напряжения | ПБВ |
| 7 | Диапазон регулирования напряжения | ±2х2,5% |
| 8 | Материал обмоток | алюминий |
| 9 | Потери короткого замыкания, Рк вт | 600; 690 |
| 10 | Потери холостого хода, Ро вт | 110 |
| 11 | Напряжения короткого замыкания, Ик % | 4.5; 4.7 |
| 12 | Ток холостого хода, Iо% | 2.2 |
| 13 | Климатическое исполнение и категория размещения | У1 |
| 14 | Степень защиты | IP00 |
| 15 | Габаритные размеры (мах); |  |
| 16 | Длина, мм | 785 |
| 17 | Ширина, мм | 510 |
| 18 | Высота, мм | 915 |
| 19 | Масса,кг полная/масло | 270/75 |
| 20 | Установочные размеры | 450х400 |
| 21 | Наличие транспортных катков | да |
| 22 | Наличие пробивного предохранителя | по заказу |
| 23 | Наличие газового реле | нет |
| 24 | Наличие температурного датчика | нет |
| 25 | Наличие мановакуумметра | нет |
| 26 | Наличие предохранительного клапана | да |

ООО Торговый Дом «Энерго»

г. Белгород, ул. К. Заслонова, 161-А

Контактный телефон: +7 (4722) 400-903

Подробности на сайте: http://tdenergo.ru/transformatory.html